## Slide 1
D435 连续体机器人 · 7色微型环标贴纸
仅打印本页｜A4纵向｜实际大小 / 100%｜关闭“适合页面”与缩放
成品：12.0 × 1.2 mm；彩色区0.8 mm；上下黑边各0.2 mm；约1.0 mm搭接量
打印后用直尺确认此线正好为 100.0 mm
10 × 10 mm
KP0
红
0 mm
KP1
橙
7 mm
KP2
黄
14 mm
KP3
绿
21 mm
KP4
青
28 mm
KP5
蓝
35 mm
KP6
品红
42 mm
套 01
套 02
套 03
套 04
套 05
套 06
套 07
套 08
套 09
套 10
套 11
套 12
套 13
套 14
套 15
套 16
套 17
套 18
材料厚度≤0.1 mm，使用哑光PET贴膜｜裁切时保留上下黑边
颜色顺序必须固定｜建议先打印普通纸检查尺寸
Notes: 打印时仅选择第1页，纸张A4纵向，比例100%。
[Sources]
- E:/PHD/Laboratory/feibu/brnchus_robot_VLA/d435_tdcr_capture/default_config.json
- E:/PHD/Laboratory/feibu/brnchus_robot_VLA/docs/d435_tdcr_capture.md

## Slide 2
安装前先校验尺寸，再按固定顺序粘贴
说明页：不要打印在贴纸材料上
1｜贴纸的实际结构
放大10倍示意（实际为12.0 × 1.2 mm）
黑边0.2 mm
彩色区0.8 mm
长度12.0 mm = 3.5 mm圆周10.996 mm + 约1.0 mm搭接
2｜沿主动段弧长定位
KP0
0 mm
KP1
7 mm
KP2
14 mm
KP3
21 mm
KP4
28 mm
KP5
35 mm
KP6
42 mm
基座
末端
3｜打印与粘贴
1
PowerPoint打印选择A4纵向、实际大小/100%，关闭“适合页面”。
2
先在普通纸上测量100 mm校验线和10 mm方框；误差应≤0.2 mm。
3
用锋利刀片沿灰色裁切线切割；不要切掉上下黑边。
4
从KP0到KP6依次粘贴，搭接处放在相机背面，避免遮挡彩色区。
5
完成后同时检查RGB、左IR、右IR；若黑边在IR中不清晰，更换哑光材料。
Notes: 第2页为安装说明，不应打印到贴纸材料。
[Sources]
- E:/PHD/Laboratory/feibu/brnchus_robot_VLA/d435_tdcr_capture/default_config.json
- E:/PHD/Laboratory/feibu/brnchus_robot_VLA/docs/d435_tdcr_capture.md